Montážní návody a popis vybavení poklopů kabelových komor ZEKAN

Komora je osazena duralovým rámem – do tohoto osazení lze instalovat poklopy tř. A a tř. B;

Poklop z kompozitu			-	vrchní plocha rámu je instalována zároveň s finální výškou

okolního terénu

Poklop z kompozitu - imitace betonu	-	vrchní plocha rámu je instalována zároveň s finální výškou

okolního terénu

Poklop pro zadláždění 		-	komora je osazena duralovým rámem, komoru je nutno

instalovat  100mm pod finální výšku okolního terénu

Poklop „S“ kompozit

Poklop S kompozit tř. A a tř. B sestává z 1 segmentu poklopu v rozměru 688 x 420 mm.

Poklop je vybaven 2 ks zdvihacích šroubů M 10 – 80mm s čočkovou hlavou, které jsou instalovány úhlopříčně na každém segmentu. Tyto šrouby jsou na spodním dílu poklopu opatřeny pojistnou maticí s plastovou vložkou proti povolení.

Pevné spojení poklopu s rámem kabelové komory je zajištěno 2 ks šroubů M 10 – 80mm s šestihrannou hlavou, které jsou instalovány proti sobě na každém segmentu. Šrouby se zašroubují do závitových pouzder v rámu komory.

Stejné příslušenství je u poklopů s úpravou „imitace betonu“.

Poklop „M“ kompozit

Poklop M kompozit tř. A a tř. B je složen ze 2 segmentů poklopů v rozměru 688 x 420 mm.

Poklop je vybaven 2 ks zdvihacích šroubů M 10 – 80mm s čočkovou hlavou, které jsou instalovány úhlopříčně na každém segmentu. Tyto šrouby jsou na spodním dílu poklopu opatřeny pojistnou maticí s plastovou vložkou proti povolení.

Pevné spojení poklopu s rámem kabelové komory je zajištěno 2 ks šroubů M 10 – 80mm s šestihrannou hlavou, které jsou instalovány proti sobě na každém segmentu. Šrouby se zašroubují do závitových pouzder v rámu komory.

Stejné příslušenství je u poklopů s úpravou „imitace betonu“.

Poklop „L“ kompozit.

Poklop L kompozit tř. A a tř. B je složen z 3 segmentů poklopů v rozměru 688 x 420 mm.

Poklop je vybaven 2 ks zdvihacích šroubů M 10 – 80mm s čočkovou hlavou, které jsou instalovány úhlopříčně na každém segmentu. Tyto šrouby jsou na spodním dílu poklopu opatřeny pojistnou maticí s plastovou vložkou proti povolení.

Pevné spojení poklopu s rámem kabelové komory je zajištěno 2 ks šroubů M 10 – 80mm s šestihrannou hlavou, které jsou instalovány proti sobě na každém segmentu. Šrouby se zašroubují do závitových pouzder v rámu komory.

Stejné příslušenství je u poklopů s úpravou „imitace betonu“.

Poklop „XL“ kompozit.

Poklop L kompozit tř. A a tř. B je složen ze 4 segmentů poklopů v rozměru 688 x 420 mm.

Poklop je vybaven 2 ks zdvihacích šroubů M 10 – 80mm s čočkovou hlavou, které jsou instalovány úhlopříčně na každém segmentu. Tyto šrouby jsou na spodním dílu poklopu opatřeny pojistnou maticí s plastovou vložkou proti povolení.

Pevné spojení poklopu s rámem kabelové komory je zajištěno 2 ks šroubů M 10 – 80mm s šestihrannou hlavou, které jsou instalovány proti sobě na každém segmentu. Šrouby se zašroubují do závitových pouzder v rámu komory.

Stejné příslušenství je u poklopů s úpravou „imitace betonu“.

Poklop „XXL“ kompozit.

Poklop XXL kompozit tř. A a tř. B je složen z 5 segmentů poklopů v rozměru 688 x 420 mm.

Poklop je vybaven 2 ks zdvihacích šroubů M 10 – 80mm s čočkovou hlavou, které jsou instalovány úhlopříčně na každém segmentu. Tyto šrouby jsou na spodním dílu poklopu opatřeny pojistnou maticí s plastovou vložkou proti povolení.

Pevné spojení poklopu s rámem kabelové komory je zajištěno 2 ks šroubů M 10 – 80mm s šestihrannou hlavou, které jsou instalovány proti sobě na každém segmentu. Šrouby se zašroubují do závitových pouzder v rámu komory.

Stejné příslušenství je u poklopů s úpravou „imitace betonu“.

Poklopy pro zadláždění.

Poklopy pro zadláždění tř. B jsou kompozitní poklopy v rozměru 688 x 420 mm. Jsou opatřeny nerezovým rámem na každém segmentu poklopu. Výška rámu je 100mm. Komora je osazena duralovým rámem. Poklopy jsou instalovány do duralového rámu jako poklopy klasické – kompozitní.

Komoru je nutno instalovat  100mm pod finální výšku okolního terénu, aby při umístění poklopu s nerezovým rámem bylo dosaženo stejné výšky, jako je finální výška okolního terénu.

Po instalaci poklopu do duralového rámu se do nerezového rámu aplikuje dlažba nebo jiný zvolený povrch (např. asfalt).

Před aplikací dlažby je nutné mít v pouzdrech zašroubovány šrouby s šestihrannou hlavou, které slouží k pevnému spojení poklopu s rámem a tělem komory a zdvihací šrouby zašroubované do pojistné matice na spodní části poklopu.

Poklop je vybaven 2 ks zdvihacích šroubů M 10 – 180mm s čočkovou hlavou, které jsou instalovány úhlopříčně na každém segmentu. Tyto šrouby jsou na spodním dílu poklopu opatřeny pojistnou maticí s plastovou vložkou proti povolení.

Pevné spojení poklopu s rámem kabelové komory je zajištěno 2 ks šroubů M 10 – 180mm  šestihrannou hlavou, které jsou instalovány proti sobě na každém segmentu. Šrouby se zašroubují do závitových pouzder v rámu komory.